Milicz, dnia 26.02.2010 roku

O.X.341-7-10/10

Sprawa: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu: „Moje boisko – Orlik 2012”

W związku ze złożonymi zapytaniami  oferenta o treści:

- W treści SIWZ Zamawiający określa wyposażenie do piłki ręcznej jako element zamówienia, podczas gdy w dokumentacji projektowej, ani w przedmiarze nie występują takie pozycje. Proszę o jasne określenie czy takie wyposażenie jest wymagane przez Zamawiającego?

- Z rysunku ZT1 piłkochwyty przebiegają w linii ogrodzenia. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu oraz producentów osprzętu piłko chwyt powinien być oddalony od ogrodzenia o ok. 1,0 m aby je skutecznie chronić. Proszę o wprowadzenie odpowiednich korekt do dokumentacji.

- W treści SIWZ Zamawiający określa konstrukcję nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jako przepuszczalną dwuwarstwową lub w przypadku podbudowy przepuszczalnej dodatkowo z warstwą podbudowy z mieszanki mineralno – gumowej ET. Dokumentacja projektowa przewiduje wyłącznie rozwiązanie na podbudowie z asfaltobetonu z zastosowaniem odwodnienia liniowego. Czy Zamawiający w myśl zapisów SIWZ dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa na boisku piłkarskim? Jeśli ta, to czy zamawiający dopuszcza zastosowanie drenażu wgłębnego na boisku wielofunkcyjnym na podbudowie przepuszczalnej ( wg zaleceń producentów nawierzchni) zamiast odwodnienia typu ACO?

- Na rys. ZT1 linie kablowe oraz słupy latarń umiejscowione są w obrębie płyt boisk. Czy Zamawiający zmieni przebieg tras kablowych i umiejscowienia latarń w taki sposób, aby niepotrzebnie nie powodować kolizji z wykonawcami nawierzchni? W przypadku awarii kabla konieczna będzie rozbiórka nawierzchni sportowej, zamiast np. rozbiórki chodnika lub pasa zieleni.

- Zgodnie z założeniami programu Orlik piłko chwyty powinny mieć wysokość 6,0 m, przy czym Zamawiający określa je na 5,0 m wysokości. Czy Zamawiający pozostaje przy określonym w dokumentacji rozwiązaniu?

- W treści SIWZ Zamawiający określa wysokość włókna trawy syntetycznej na min. 60mm, przy czym w dokumentacji projektowej określona jest na 55 mm. Proszę o dokonanie odpowiedniej korekty w zapisach dokumentacji.

- W opisie do projektu budowlanego Zamawiający określa kolorystykę nawierzchni boiska piłkarskiego w kolorach : ceglastym i zielonym, nie podając przy tym konkretnego rozwiązania (rys. A1 nie zawiera kolorystyki). Czy zatem zamawiający dopuszcza jednobarwną kolorystykę nawierzchni, np. w kolorze ceglastym?

- Pkt 5 i 6 przedmiaru określa długość rur drenarskich pod boiskiem piłkarskim na 43,5 m, przy czym na rys. ZT1 w większości są zwymiarowane jako odcinki dł 58,5 m. Proszę o jasne sprecyzowanie długości poszczególnych odcinków.

- Pkt 19 i 20 przedmiaru określa nakłady na wbudowanie studni (3+4 szt.). Proszę o wskazanie na rysunku, których studni dotyczą przedmiotowe zapisy?

- Pkt 17 przedmiaru określa nakłady na ułożenie przewodów PCV 160 mm. Którego odcinka dotyczy ta pozycja?

- Pkt 22 przedmiaru określa grubość warstwy podbudowy boiska wielofunkcyjnego z piasku 10 cm, przy czym w opisie do projektu i na rys. A4 określona została jako 15 cm. Proszę o jednoznaczne wskazanie grubości.

- W dziale 3.3 i 3.4 przedmiaru Zamawiający błędnie określa powierzchnie na poszczególne pozycje. Pole powierzchni boiska wielofunkcyjnego powinno równać się 613,11 m2, a jest 608 m2. Proszę o odpowiednią korektę.

- W treści SIWZ Zamawiający określa konstrukcję koszykówki jako dwusłupową, przy czym w dokumentacji projektowej i przedmiarze występują jako jednosłupowa. Proszę o odpowiednią korektę.

- Proszę o wskazanie na rysunku, których studni rewizyjnych dotyczy poz. 39 przedmiaru?

- Według przedmiaru poz. 10 jest tylko 8 szt. Projektorów MVF506 zaś wg dokumentacji projektowej przewidziane jest 16 szt projektorów. Jaka jest ostateczna ilość projektorów?

- Proszę  o doprecyzowanie odnośnie ilości i typu głowic do zamontowania na masztach oświetleniowych. W przedmiarze taka pozycja nie występuje, natomiast jest zawarta w dokumentacji projektowej.

- Proszę o podanie technologii wykonania budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego oraz czy budynek ma zostać pokryty elewacją drewnianą?

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Ad.1 Projekt Ministerstwa Sportu ORLIK 2012 obejmuje boisko do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki. Dlatego pytanie o wyposażenie boiska do sprzęto piłki ręcznej wydaje się bezzasadne.

Ad.2 Zlokalizowanie pilkochwytów w sposób ujęty w dokumentacji wynika z wytycznych typowego projektu Ministerstwa. Zmiany, nawet logiczne, mogą spowodować nieprzyznanie dofinansowania. Dlatego przyjęto takie a nie inne rozwiązanie.

Ad.3 Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa, z drenażem pod całą powierzchnią boiska. Zmianę taką należy uzgodnić z Inwestorem oraz nadzorem autorskim.

Ad.5 Wskazane jest zastosowanie piłochwytów wys. 6m – zgodnie z dokumentacją ministerialną.

Ad.6 Wysokość trawy należy przyjąć zgodnie z SIWZ. Wyrażam zgodę, jako projektant, na taką zmianę w dokumentacji. Zapis taki został wprowadzony w opisie do projektu.

Ad7. Decyzje o kolorystyce boiska pozostawia się Zamawiającemu. Jako projektant wyrażam zgodę na jej ujednolicenie – kolor ceglasty lub zielony.

Ad.8. Prawidłowa długość odcinków sieci sieci drenarskiej pod boiskiem piłkarskim, jaką należy przyjąć w przedmiarach poz. 5 i 6  - wynosi 58,50 m

Ad.9 Pozycja 19 przedmiaru dot. studzienek o średn.  425 m, (nieoznaczonych na rys. ZT1), stanowiących element odwodnienia liniowego ACO, do których podłączone są systemowe korytka zbiorcze. Pozycja 20 dotyczy studzienek kanalizacji deszczowej S2, S3 i S4.

Ad.10.  Pozycja 17 przedmiaru dotyczy kanału deszczowego Dz 160 mm odprowadzającego wody deszczowe ze studzienek o średn. 425 mm do studzienek S4 i S3 (w/w kanały nieoznaczone na rys. ZT1 - stanowią  element odwodnienia liniowego).

Ad.11. Grubość warstwy  podbudowy z piasku w pozycji 22 przedmiaru należy przyjąć zgodnie z projektem -  15 cm.

Ad.12. Powierzchnia boiska jak należy przyjąć w przedmiarach działów 3.3 i 3.4 winna wynosić 613,11 m2,

Ad.13. Dopuszcza się zastosowanie jedno- lub dwusłupowej konstrukcji, pod warunkiem posiadania przez zastosowany sprzęt odpowiednich atestów technicznych, gwarancji i zgody na zastosowanie tego sprzętu przy obiekcie sportowym ogólnodostępnym, użyteczności publicznej.

Ad.14. Pozycja 39 przedmiaru dotyczy studzienek na kanałach deszczowych Dz 160 mm, odprowadzających wody z rur spustowych budynku sanitarno-szatniowego (poz. 38 przedmiaru - elementy nieoznaczone na rys. ZT1).

Ad.15.  Projekt przewiduje zastosowanie 24 opraw MVP506 A/59.

Ad. 16. Ilość i typ głowic podano w opisie projektu: Sześć masztów będzie wyposażonych w głowice T 2 ELMONTER. Dwa maszty będą wyposażone w głowice sześciokątne ON6/W9 ELMONTER.

Ad.17. Sposób wykonania budynku, jego wykończenie – drewno, są podane w opisie budynku zaplecza.

Ad.4 Zmianę wprowadzoną przez Projektanta instalacji elektrycznych - w załączeniu.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia    w dokumentacji projektowej ( rys. nr ZT1), stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

W załączaniu wprowadzona zmiana, którą również zamieszczono  na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.milicz.pl

Pozostałe ustalenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

- oferenci którzy pobrali S.I.W.Z.,

- a/a.

Sporządziła: Barbara Bajka