| Gmina Milicz ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz tel. 71-38-40-004 fax 71-38-41-119 |  |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU” CPV: 45.00.00.00-7; 71221000-3

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część III/1 | Opis ogólny |
| 2. | Część III/2 | Program Funkcjonalno-Użytkowy |

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

# Część III/1 – Opis ogólny

- Zakres Inwestycji – dane ogólne

Wykonawca – w ramach ceny ryczałtowej zawartej w ofercie – zaprojektuje i wykona  roboty budowlane polegające na budowie krytej pływalni w Miliczu.

Przedmiotem inwestycji jest budynek krytej pływalni o charakterze rekreacyjno - sportowym. Inwestycja będzie pełnić funkcję basenu przyszkolnego oraz publicznego w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Roboty będą prowadzone zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Roboty budowlane muszą uwzględniać i nie mogą zakłócać normalnej pracy szkoły. Roboty budowlane polegające na włączeniu do istniejącego obiektu, najbardziej uciążliwe należy przewidzieć do realizacji w okresach wolnych od nauki.

- Zakres Inwestycji – uszczegółowienie

### Projektowanie.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych kompletne  Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej:

- Aktualną mapę do celów projektowych

- Koncepcję programowo-przestrzenną przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego,

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami, wraz z uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu

- Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt rozruchu i uruchomienia pływalni

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące:

- Dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych

- Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń

- Instrukcje BHP, p.poż.

- Dokumenty ze szkolenia personelu

- Protokoły sprawdzeń i badań.

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową, wykonawczą, oraz każdy inny opracowany dokument w formie elektronicznej. Rysunki i schematy  obsługiwane przez program AutoCAD, opisy, zestawienia i specyfikacje przez aplikację MS Word i MS Excel.

### Roboty.

W ramach inwestycji  przewiduje się wykonanie:

A. Zagospodarowanie terenu

A.1 Strefa wejściowa – powierzchnia ok. 1.690m2

- schody i pochylnie,

- plac wejściowy

- parking 14+2 mp,

- zjazd z drogi publicznej

- oświetlenie terenu i mała architektura

A.2. Teren zielony – powierzchnia ok. 1.120m2

- powierzchnia biologicznie czynna,

- nasadzenia

- opaska wokół budynku

- oświetlenie terenu i mała architektura

B. Budynek krytej pływalni

Powierzchnia zabudowy 	- ok. 1.750m2

Powierzchnia użytkowa 	- ok. 3.170m2

B.1. Basen pływacki 25m x 16m

- 6 torów,

- głębokość 1,3-1,8m

- powierzchnia lustra wody 400,0 m2,

- maksymalna ilość kąpiących 48 osób

- trybuna na 72 osoby

- podnośnik dla niepełnosprawnych

- niecka w technologii stal nierdzewnej

- homologacja Polskiego Związku Pływackiego

B.2. Basen rekreacyjny (do nauki pływania) 12,0 m x 6,0m ,

- 3 tory.

- głębokość 0,9-1,1m,

- powierzchnia lustra wody 72m2,

- maksymalna ilość kąpiących 18 osób

- niecka w technologii stal nierdzewnej

B.3. Basen rekreacyjny 12,7 m x 6,0m

Basen połączony przesmykiem szerokości około 1,5m z basenem do nauki pływania.

- głębokość 0,9m,

- powierzchnia lustra wody 76,2m2,

- schody do basenu, siedziska

- atrakcje: wyspa z grzybkiem wodnym, gargulce, bąbelki powietrzne, dysze masujące, przeciwprądy, reflektory kolorowe LED,

- podnośnik dla niepełnosprawnych

- niecka w technologii stal nierdzewnej

- maksymalna ilość kąpiących 15 osób,

B.4. Zjeżdżalnia rurowa h=~5m,

- systemowa hamownia ze stali nierdzewnej w obrębie niecki basenu rekreacyjnego

- klatka schodowa zjeżdżalni

- maksymalna ilość kąpiących 5 osób,

B.5. Zespół saun

- sauna sucha – fińska, ok. 6,5m2

- sauna parowa – turecka, ok. 6,5m2

- wc, 2 natryski

- maksymalna liczba użytkowników 5 osób,

B.6. Zespół szatniowo-sanitarny, przyległy do hali basenowej

- pomieszczenie ratowników i pierwszej pomocy,

- zaplecze magazynowe hali basenowej

- szatnie 2x 60 osób, natryskownie, toalety, hall szatniowy

- szatnia i natryskownia dla niepełnosprawnych 6 osób, w tym 2 osoby na wózkach inwalidzkich

B.7. Zespół strefy wejściowej

- hall wejściowy z wiatrołapem

- bufet i sklepik z zapleczem

- strefa kas

- zespół toalet przy hallu

- pomieszczenie zaplecza kas, pomieszczenie ochrony i monitoringu, pomieszczenie matki z dzieckiem,

B.8. Zespół administracyjny

- 3 pokoje administracyjne

- pomieszczenie serwera

B.9. Zespół bloku sportowego na 1 piętrze

- sala siłowni

- sala do gimnastyki / aerobiku

- zespół szatniowo-sanitarny

- pomieszczenia magazynowe i trenerskie

B.10. Zespół pomieszczeń technicznych

- rozdzielnia elektryczna, serwer

- magazyny chemii, dozowania chemii, stacja PH, pomieszczenia filtrów

- zbiorniki przelewowe,

- podbasenie,

- kotłownia gazowa z rezerwą powierzchniową na przyszłą kotłownię szkolną

- wentylatornia i klimatyzatornia

- magazyny sprzętu sportowego,

- wc personelu, pomieszczenia porządkowe

B.11. Komunikacja ogólna

- obudowane klatka schodowa K2 z połączeniem z istniejącym blokiem sportowym,

- otwarta klatka schodowa K1 w hallu głównym,

- klatka schodowa K.3 przy zjeżdżalni,

- podnośnik dla niepełnosprawnych,

- komunikacja pozioma

### Szkolenia. Rozruchy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń i rozruch całej krytej pływalni oraz wykona badania i testy umożliwiające użytkowanie obiektu oraz uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie oraz homologację FINA oraz Polskiego Związku Pływackiego.

# Część III/2 – Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Milicz

ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu”

- Adres obiektu budowlanego:

ul. Mikołaja Kopernika 18, 56-300 Milicz

działka nr: 9, AM 19, obręb 0001 Milicz

cz. działki drogowej nr: 11, AM 19, obręb 0001 Milicz

- Spis zawartości Programu Funkcjonalno-Użytkowego:

| CZĘŚĆ I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO |
| --- |
| I.1 | OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| I.1.1 | Opis stanu istniejącego |  |
| I.1.2 | Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych |  |
| I.1.3 | Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia |  |
| I.1.4 | Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe |  |
| I.1.4.1 | Zagospodarowanie terenu |  |
| I.1.4.2 | Budynek krytej pływalni |  |
| I.1.5 | Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe |  |
| I.1.5.1 | Zagospodarowanie terenu |  |
| I.1.5.2 | Budynek krytej pływalni |  |
| I.1.6 | Zestawienie powierzchni, materiałów i wyposażenia |  |
| I.2 | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| I.2.1 | Wymagania odnośnie dokumentacji |  |
| I.2.1.1 | Architektura |  |
| I.2.1.1.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.1.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.1.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.1.4 | Opis architektury budynku |  |
| I.2.1.2 | Konstrukcja |  |
| I.2.1.2.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.2.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.2.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.2.4 | Wymagania materiałowe |  |
| I.2.1.2.5 | Opis konstrukcji budynku |  |
| I.2.1.3 | Instalacja wodociągowa |  |
| I.2.1.3.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.3.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.3.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.4 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |
| I.2.1.4.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.4.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.4.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.5 | Instalacja kanalizacji deszczowej |  |
| I.2.1.5.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.5.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.5.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.6 | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |  |
| I.2.1.6.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.6.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.6.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.6.4 | Opis wentylacji i klimatyzacji budynku |  |
| I.2.1.7 | Instalacja uzdatniania wody |  |
| I.2.1.7.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.7.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.7.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.7.4 | Opis technologii basenowych |  |
| I.2.1.7.5 | Wymagane wyposażenie basenów |  |
| I.2.1.7.6 | Warunki ogólne stosowania urządzeń i materiałów |  |
| I.2.1.7.7 | Wymagania szczegółowe dla urządzeń i materiałów |  |
| I.2.1.8 | Instalacja grzewcza |  |
| I.2.1.8.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.8.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.8.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.9 | Instalacja gazowa |  |
| I.2.1.9.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.9.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.9.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.10 | Instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, monitoring, nagłośnienie |  |
| I.2.1.10.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.10.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.10.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.1.10.4 | Wytyczne do projektu instalacje elektrycznych, teletechniczne, monitoringu i nagłośnienia |  |
| I.2.1.11 | Instalacja odgromowa uziemień i połączeń wyrównawczych |  |
| I.2.1.11.1 | Wymagania prawne |  |
| I.2.1.11.2 | Wymagania w zakresie norm |  |
| I.2.1.11.3 | Wymagania indywidualne dla obiektu |  |
| I.2.2 | Wymagania odnośnie realizacji |  |
| I.2.2.1 | Ogólne wymagania odnośnie realizacji |  |
| I.2.2.1.1 | Prowadzenie robót |  |
| I.2.2.1.2 | Teren budowy |  |
| I.2.2.1.3 | Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami |  |
| I.2.2.1.4 | Dokumenty budowy |  |
| I.2.2.1.5 | Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy |  |
| I.2.2.1.6 | Zarządzający realizacją umowy |  |
| I.2.2.1.7 | Materiały i urządzenia – wymogi ogólne |  |
| I.2.2.1.8 | Sprzęt |  |
| I.2.2.1.9 | Transport |  |
| I.2.2.1.10 | Kontrola jakości robót |  |
| I.2.2.1.11 | Obmiary robót |  |
| I.2.2.1.12 | Odbiory robót i podstawy płatności |  |
| I.2.2.1.13 | Przepisy związane |  |
| I.2.2.2 | Architektura |  |
| I.2.2.3 | Konstrukcje |  |
| I.2.2.4 | Instalacja wodociągowa |  |
| I.2.2.5 | Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |
| I.2.2.6 | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |  |
| I.2.2.7 | Instalacja uzdatniania wody |  |
| I.2.2.8 | Instalacja grzewcza |  |
| I.2.2.9 | Instalacja gazowa |  |
| I.2.2.10 | Instalacje elektryczne, silno- i słaboprądowe |  |
| I.2.2.11 | Instalacja odgromowa , uziemień i połączeń wyrównawczych |  |
| CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO |
| II.1 | PRZEPISY PRZYWOŁANE |  |
| II.2 | NORMY PRZYWOŁANE |  |
| CZĘŚĆ III. ZAŁĄCZNIKI CZĘŚCI INFORMACYJNEJ P. F. – U. |
| III.1.1 | Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością |  |
| III.1.2 | Pełnomocnictwo |  |
| III.2.1 | Kopia mapy zasadniczej |  |
| III.2.2 | Kopia mapy ewidencyjnej |  |
| III.2.3 | Wypis z rejestru gruntów |  |
| III.3 | Inwentaryzacja zieleni |  |
| III.4 | Koncepcja architektoniczna |  |
| numer rys. | nazwa | skala |  |
| PZT.1 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |  |
| A.R1 | Rzut piwnic | 1:200 |  |
| A.R2 | Rzut parteru | 1:200 |  |
| A.R3 | Rzut 1 piętra | 1:200 |  |
| A.P1 | Przekroje 1-1, 3-3, 5-5 | 1:200 |  |
| A.P2 | Przekroje 2-2, 4-4 | 1:200 |  |
| A.E1 | Elewacje | 1:200 |  |
|  | Wizualizacje |  |  |
| III.5.1 | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji |  |
| III.5.2 | Karta informacyjna do decyzji |  |
| III.6.1 | Zapewnienie dostaw wody |  |
| III.6.2 | Zapewnienie odbioru ścieków |  |
| III.6.3 | Warunki przyłączenia TPSA |  |
| III.6.4 | Zjazd z drogi publicznej |  |
| III.6.5 | Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej |  |
| III.6.6 | Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej |  |
| III.7 | Plan Miejscowy |  |
| III.8 | Dokumentacja geotechniczna |  |

Inne dokumenty:

1. Program etapowania i realizacji inwestycji dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliczu

- Autorzy PFU:

FORUM ARCHITEKCI LOSE GONCERZEWICZ S.J.

siedziba: ul. Tarnobrzeska 1/5, 53-404 Wrocław

biuro: ul. Bolesława Prusa 9/318, 50-319 Wrocław

tel/fax: 0-71 328 14 71 email: info@forum-architekci.pl

MONOLIT Biuro inżynierskie

Szczytnicka 41 lok. 2, 50-328 Wrocław

tel: 71 3263461 fax: fax: 71 3263464

email: biuro@monilit-andersz.eu

- Data opracowania:

lipiec 2010

- Uwagi

Integralna częścią niniejszej III części SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia jest Program Funkcjonalno – Użytkowy. Przekazany w formie elektronicznej – CD.

- Wykaz cen

PREAMBUŁA

W przypadku kontraktu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie Robót podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest podział ceny gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót.

W ten sposób cena oferowana za Przedmiot Zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót (Odcinki Robót) określone w Tabeli Wykaz Cen.

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję ceny ryczałtowej za element Robót wymieniony w Tabeli Wykaz Cen według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania w Tabeli Wykaz Cen.

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi, wchodzącymi w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Krótkie opisy pozycji przedstawione w tabeli Podział ceny są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w Warunkach Kontraktu oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do Tabeli Wykaz Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią, niniejszego SIWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i konserwacją całości Robót zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie kontraktu i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

W Tabeli Wykaz Cen częściowe ceny ryczałtowe należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do prawidłowego wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę należnego podatku VAT w wysokości 22%.

WYKAZ CEN:

WYKAZ WARTOŚCI NR 1

| Lp. | Opis | jednostka | Wartość w PLN (bez VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | ilość |  |
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej | ryczałt | 1 |  |
| 2. | Budowa krytej pływalni | ryczałt | 1 |  |
| 3. | Zagospodarowanie terenu | ryczałt | 1 |  |
| 4. | Wyposażenie | ryczałt | 1 |  |
| Razem Wartość – do przeniesienia do oferty WYKAZ CEN |  |